- Costruzione di un Catamarano con listelli di legno e bottiglie di plastica (PET) -

Questa iniziativa ha come obbiettivi principali quelli di sviluppare la manualità e la fantasia nel riutilizzo di oggetti e materiali che arrivati alla fine del loro ciclo vitale vengono sistematicamente gettati nei rifiuti.

Materiale occorrente :

- Nastro adesivo da pacchi

- Sacchetti di Plastica o spezzoni di Nylon

- Bottiglie di plastica (acqua) con tappo

- Cordino nautico o spago

- Elastici

- Listelli di legno di varia misura e sezione

- Viti autofilettanti o chiodi

- Bullone - Dado a “farfalla” – Rondelle (2)

- Colla vinilica

- Materiale di consumo vario

Attrezzi necessari :

- Avvitatore elettrico / cacciavite

- Martello

- Taglierino

- Forbici

- Trapano / punte

Modalità costruttive

Come si può vedere dai materiali utilizzati, si tratta di una costruzione non impegnativa che ognuno potrà personalizzare come meglio crede. Le misure indicate anche se corrispondono all’oggetto da me realizzato, sono relative, in quanto si potrà, in base al materiale a disposizione, costruire più tipologie e dimensioni di imbarcazione.

La prima cosa da fare è quella di costruire la parte portante del catamarano.

Nelle figure che seguono sono stati colorati tutti i pezzi che compongono tale struttura in modo da comprendere più facilmente (spero) la disposizione dei medesimi in maniera più dettagliata di come sarei riuscito a descrivere a parole. Tutte le parti in legno potranno essere unite con colla vinilica e viti e/o chiodi.

Il timone dovrà essere opportunamente forato contestualmente al corpo centrale del catamarano per essere fulcrato e fermato con un bulloncino passante e serrato con dado a farfalla (è più comodo per effettuare la regolazione del timone in quanto non servono chiavi, ma un normale dado va bene lo stesso!). La struttura di legno ottenuta, comprensiva di albero e boma potrà essere verniciata con un paio di mani di “Coppale” per imbarcazioni, o qualsiasi altro tipo di smalto in modo da proteggere dall’acqua il legno e i componenti metallici dell’imbarcazione. A questo punto si passa al fissaggio delle bottiglie (se sono di sezione quadrata è meglio) dotate per ovvi motivi di tappo, ai due “Longheroni” tramite elastici o del cordino nautico / spago.

Per la costruzione della vela dobbiamo avere l’accortezza di ricavare dal materiale a nostra disposizione gli alloggiamenti per l’albero maestro e il boma. Questi potranno essere realizzati utilizzando del nastro da pacchi, o per i più precisi, cucendo le estremità della vela come indicato a pag. 4. Il boma dovrà essere forato in prossimità dell’albero in modo da poter inserire un cordino necessario per consentire la rotazione del medesimo intorno all’albero.

A questo punto il vostro catamarano è finito, vi assicuro che in presenza di una leggera brezza e condizioni di mare buone filerà come un missile, per questo motivo sarà bene fissarlo ad una cima (come si fa con gli aquiloni) in modo da recuperarlo quando si ritiene più opportuno.

Buon divertimento a tutti…………………

www.ricicreare.it – info@ricicreare.it

www.ricicreare.it – info@ricicreare.it

# Text boxes

450 mm

330 mm

Spazio per l’inserimento del boma e dell’albero

Vela

80 mm

Bottiglia

- ATTENZIONE -    per la loro pericolosità, le attività che richiedono l’utilizzo di taglierini (cutters) , forbici, martello ect. devono essere eseguite da persone adulte!

Traverse per il  fissaggio del corpo centrale con i due Longheroni

Foro da praticare sul boma

Boma

Albero

Elastici di fissaggio delle bottiglie ai Longheroni

Corpo centrale con foro per l’albero

Cordino o spago

Bottiglia

Longherone DX

Longherone SX

Elastici di fissaggio delle bottiglie ai Longheroni

Base del corpo centrale con foro per fissare il timone

Traverse per il  fissaggio del corpo centrale con i due Longheroni

Corpo centrale con foro per l’albero

Elastici di fissaggio delle bottiglie ai Longheroni

Longherone

Boma

380 mm – diam. 8 mm

Timone

Bottiglia

500 mm

diam. 8 mm

Base del corpo centrale con foro per fissare il timone

Firenze, Giugno 2007

110 x 50 x 20 mm

Traverse per il  fissaggio del corpo centrale con i due “Longheroni”

www.ricicreare.it

Timone

Foro per il fissaggio Timone

150 mm

100 mm

320 x 20 x 10 mm

Base del corpo centrale con foro per il timone

Longherone DX

70 x 35 x 35 mm

240 x 40 x 5 mm

280 x 50 x 20 mm

280 x 50 x 20 mm

“Longheroni” per il fissaggio delle bottiglie

Albero