- Costruzione di un Anemometro -

La costruzione di prototipi e modelli didattici di generatori eolici mi ha fatto nascere l’esigenza di misurare la “fonte” di energia necessaria per farli funzionare, ovvero il VENTO.

L’oggetto preposto a tale scopo è l’Anemometro che per quanto disponibile in tante tipologie e dimensioni, ha come caratteristica comune quella di costare molti soldi.

Pensando a cosa utilizzare per realizzare qualcosa di simile senza svenarmi e avere però dati abbastanza precisi, mi è venuto in mente il contachilometri della mia mountain bike, accessorio acquistato con la bici e quasi mai utilizzato.

Trovata la parte più tecnologica del mio strumento di misura, serviva realizzare la girante e il suo sostegno.

La prima girante che ho realizzato utilizzava i contenitori dei rotolini delle foto fissati opportunamente a dei tubicini di vetroresina disposti a 120° e fermati nel punto centrale con della resina epossidica, il tutto fulcrato con una “spina” di ottone appuntita per ridurre al minimo l’attrito su una base di alluminio preventivamente forata. Tutto molto bello, e quasi professionale (Foto 1, 2 e 3), se non fosse per il fatto che per funzionare, il mio contachilometri ha una serie di circonferenze su cui può essere programmato, e il raggio da me utilizzato non era ovviamente previsto, troppo piccolo!!!!

Ho dovuto così ripiegare su un’altra soluzione, dall’aspetto meno professionale ma ugualmente funzionante.

Ho utilizzato quindi dei contenitori per le sorprese dell’uova di cioccolato Pasquali, fissate su dei tondini di legno disposti anch’essi a 120° l’uno dall’atro e fissati su di un corpo cilindrico centrale sempre di legno e fulcrato come nella precedente realizzazione (Foto 5, 6,7).

In base alla tabella allegata alle istruzioni del contachilometri (Foto 10) ho fissato il magnete ad un tondino della girante (Foto 6 e 7), e il sensore del contachilometri ad un supporto fisso (Foto 8 e  9) montato nel mio caso su di una serie di tubi metallici di recupero  innestati l’uno sull’altro fino a raggiungere l’altezza di mm 2200 (Foto 11) e fissati nella parte inferiore su una piastra di ferro (Foto 12) di 200 mm di diametro e 6 mm di spessore, opportunamente forata per consentire il fissaggio con dei picchetti se utilizzata su terreno sconnesso.

Il risultato finale è quello che si vede (parzialmente) nella Foto 13.

Materiale utilizzato :

- N° 3 contenitori per sorprese (uova di cioccolato).

- Listello di legno circolare diametro 8 mm – n° 3 pezzi di 30 cm l’uno.

- Listello di legno circolare diametro 40 mm – 20 mm (H).

- Profilato circolare di alluminio diametro 20 mm – 80 mm (H).

- Barretta di ferro 3 x 20 x 300 mm.

- Tubi di ferro diametro 15 mm – 2200 mm (H).

- Piastra di ferro circolare diametro 200 mm – 6 mm di spessore.

- N° 3 Tiranti e n° 7 picchetti da campeggio – (4 per la piastra e 3 per i tiranti).

- Dadi, Bulloni, Rondelle, Fascette, Vernice Coppale per imbarcazioni.

- Colla vinilica.

- Materiale di consumo vario.

- N° 1 Conta chilometri per biciclette.

Come per tutti gli oggetti autocostruiti, si può raggiungere lo stesso risultato (e magari migliorarlo!) utilizzando metodologie costruttive e materiali diversi.

A realizzazione ultimata, sarebbe opportuno “tarare” il nostro anemometro con un anemometro “campione” di tipo industriale.

La tabella riporta la corrispondenza tra i possibili valori che sarà possibile leggere sul contachilometri espressi in Km/h con valori in m/s forse più idonei per applicazioni di questo tipo.

| m/s | m/min. | m/h | Km/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 3600 | 3,6 |
| 1,38 | 83,33 | 5000 | 5 |
| 2 | 120 | 7200 | 7,2 |
| 2,77 | 166,66 | 10000 | 10 |
| 3 | 180 | 10800 | 10,8 |
| 4 | 240 | 14400 | 14,4 |
| 4,16 | 250 | 15000 | 15 |
| 5 | 300 | 18000 | 18 |
| 5,55 | 333,33 | 20000 | 20 |
| 6 | 360 | 21600 | 21,6 |
| 6,94 | 416,66 | 25000 | 25 |
| 7 | 420 | 25200 | 25,2 |
| 8 | 480 | 28800 | 28,8 |
| 8,33 | 500 | 30000 | 30 |
| 9 | 540 | 32400 | 32,4 |
| 9,72 | 583,33 | 35000 | 35 |
| 10 | 600 | 36000 | 36 |
| 11 | 660 | 39600 | 39,6 |
| 11,11 | 666,66 | 40000 | 40 |
| 12 | 720 | 43200 | 43,2 |
| 12,5 | 750 | 45000 | 45 |

www.ricicreare.it – info@ricicreare.it

# Text boxes

### Firenze, Agosto 2007

www.ricicreare.it